Обобщенные данные за 2016 год о загрязнении города Магадана.

Наблюдения за загрязнением атмосферы  города

Систематические наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в 2016 году проводились в г. Магадане на 3 стационарных станциях федерального уровня. Станции наблюдений условно подразделяются на «городские фоновые» (станция № 15), «промышленные» вблизи предприятий (станция № 1) и «авто» вблизи автомагистралей с интенсивным движением транспорта (станция № 2). Отбор проб воздуха на станция № 1 (ул. Метеогородок) производится в 01, 07, 13, 19 часов местного времени, станции № 2 (ул. Транспортная, д. 8) и 15 (ул. Наровчатова д. 9в) – в 07, 13, 19 часов. В воздухе г. Магадана определялись концентрации пыли, диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, оксида азота, фенола, формальдегида, бенз(а)пирена и тяжелых металлов.

Показатели загрязнения атмосферы

Для определения уровня загрязнения атмосферы используются следующие характеристики загрязнения воздуха:

qср  — средняя концентрация примеси, мг/м3 или мкг/м3;

qм — максимальная из разовых концентрация примеси, мг/м3 или мкг/м3 (по данным наблюдений на стационарной сети);

( — среднее квадратическое отклонение мг/м3 или мкг/м3;

ПДК — предельно допустимая концентрация примеси для населенных мест, устанавливаемая Главным санитарным врачом Российской Федерации;

ИЗА — комплексный индекс загрязнения атмосферы, учитывающий несколько примесей. Величина ИЗА рассчитывается по значениям среднегодовых концентраций примесей, поэтому ИЗА характеризует уровень хронического, длительного загрязнения воздуха;

СИ - стандартный индекс, т.е. наибольшая измеренная разовая концентрация примеси, деленная на ПДК. Он определяется из данных наблюдений на посту за одной примесью или на всех постах рассматриваемой территории за всеми примесями за месяц или за год. Характеризует степень кратковременного загрязнения;

НП — наибольшая повторяемость (в процентах) превышения максимальной разовой ПДК по данным наблюдений за одной примесью на всех постах территории за месяц или за год;

ПЗА — потенциал загрязнения атмосферы. Сочетание метеорологических условий, обуславливающих уровень возможного загрязнения атмосферы при данных источниках выбросов;

Т — тенденция уровня загрязнения атмосферы

Программы наблюдений и методы определения концентраций примесей согласованны с ФГБУ «ГГО» им. Воейкова (г. Санкт—Петербург ул. Карбышева, д.7).

Общая оценка загрязнения атмосферы

Город Магадан является промышленным, административно-территориальным и культурным центром, узлом автомобильных дорог, морским портом, расположенным в зоне повышенного ПЗА с морским климатом, на побережье Тауйской губы Охотского моря, в долине р. Магаданка.

| Население, тыс. человек, (год) | Площадь, км2 (год) | Координаты метеостанции (города) |
| --- | --- | --- |
| 98,9* (2016) | 295 (2016) | 59◦33′ с.ш. 150◦47′ в.д. |
| Примечание *— Численность постоянного населения, проживавшего МО «Город Магадан» по состоянию на 1 января 2016 года, в том числе в г. Магадане — 92,1 тыс. человек. |

| Метеорологические характеристики | Многолетние значения (2006—2015 г.г.) | Значения за 2016 год |
| --- | --- | --- |
| Осадки, количество дней Скорость ветра, м/с Повторяемость приземных инверсий температуры, % Повторяемость застоев воздуха, % Повторяемость ветра со скоростью 0-1 м/с, % Повторяемость приподнятых инверсий температуры,% Повторяемость туманов, % | 198 3,6 50 4 10 75 8 | 193 3,2 54 5 11 81 6 |

Основными источниками загрязнения атмосферы являются Магаданская ТЭЦ и автотранспорт. Магаданская ТЭЦ находится в северном районе города.

Вклад в выбросы от стационарных источников предприятиями теплоэнергетики составляет 77%. Вклад автотранспорта в суммарные выбросы составляет 61 %.

Выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу в 2016 году

| Выбросы | Количество выбросов, тыс.т |
| --- | --- |
|  | твердые | SO2 | NO2 | CO | Итого |
| Автотранспортные Промышленные Суммарные На душу населения, кг На ед. площади, т/км2 | 0,02 2,5 2,52 25,0 8,0 | 0,06 2,3 2,26 23 7,6 | 1,0 0,7 1,7 17 6 | 8,6 0,7 9,3 94 31 | 9,68 6,1 15,78 |

Уровень загрязнения воздуха в городе повышенный и определяется значениями СИ – 3 для бенз(а)пирена, НП – 4% для фенола. ИЗА – 5 указывает на повышенный уровень загрязнения воздуха формальдегидом, бенз(а)пиреном, фенолом, диоксидом и оксидом азота. Наиболее высокое загрязнение этими примесями наблюдается в северной части города, на станции № 2, где преобладает интенсивное движение автотранспорта.

Характеристика загрязнения атмосферы

В связи с изменением ПДК фенола (№3 от 12.01.2015 г. ГН 2.1.6.1338-03) и формальдегида (изменение №10 от 17.06.2014 г. ГН 2.1.6.1338-03) средние концентрации, с учетом старых ПДК, составляли 1,3 ПДК и 3,7 ПДК, максимально разовые 2,7 ПДК и 1,9 ПДК соответственно. С учетом новых ПДК средняя за год и максимальная разовая концентрации фенола достигали 0,7 и 2,7 ПДК, формальдегида — 1 и 1,3 ПДК соответственно. Следует учитывать, что состояние загрязнения атмосферы с 2014 г. не изменилось по сравнению с предыдущими периодами. Различие в оценке качества воздуха связано с введением новых санитарно—гигиенических нормативов концентраций формальдегида и фенола.

Среднегодовые концентрации бенз(а)пирена, взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида серы, диоксида и оксида азота были ниже либо равны 1 ПДК. Средние за год концентрации железа составили – 13,6 мкг/м3, марганца – 0,14 мкг/м3, свинца – 0,023 мкг/м3, никеля – 0,022 мкг/м3, цинка – 0,19 мкг/м3, хрома – 0,0219 мкг/м3, меди – 0,08 мкг/м3.

Годовой ход загрязнения атмосферы

В 2016 году на обслуживаемой территории случаев экстремально высокого и высокого загрязнения атмосферного воздуха не наблюдалось. Не отмечено и аварийных ситуаций, повлекших загрязнение атмосферы.

Годовой ход бенз(а)пирена характеризуется ростом концентраций в холодный период. Максимальные концентрации бенз(а)пирена 1 — 2,8 ПДК в этот период связаны с отопительным сезоном, когда возрастают объемы сжигаемого топлива. В летние месяцы содержание бенз(а)пирена варьирует от 0,2 до 1 ПДК (рис. 1).

Содержание формальдегида, в основном, колеблется от 1 до 1,4 ПДК (рис.1).

Уровень загрязнения атмосферы характеризуется как повышенный (ИЗА=5), при оценке с учетом старых ПДК для формальдегида и фенола высокий (ИЗА= 14), значения ИЗА различаются почти в 3 раза (рис. 3).

Рисунок 3 — Изменения комплексного ИЗА, рассчитанного со старыми (1) и измененными (2) величинами  ПДК с.с. формальдегида

За пятилетний период концентрации формальдегида снизились только в 2012 году. Последние 3 года содержание формальдегида остается стабильным.

Средняя за год концентрация фенола равна 0,0040 мг/м3, что было на уровне ПДК, максимальная разовая — 0,0270 мг/м3 — 2,7 ПДК. Оценивая состояние загрязнения атмосферы с учетом старых ПДК для фенола, средняя за год концентрация фенола достигала 1,3 ПДК, максимальная разовая — 2,7 ПДК.

Различие в оценке качества воздуха связано с введением новых санитарно—гигиенических нормативов концентраций формальдегида (Изменение №3. ГН 2.1.6.1338—03).

Рисунок 4 — Тенденция изменения концентраций фенола, представленных с учетом старых (1) и измененных (2) величин ПДК с.с.

Загрязнение атмосферного воздуха фенолом несколько выше в январе. Среднее месячное содержание фенола в целом по городу находилось в приделах 1 ПДК (рис.5).

Рисунок 5 — Годовой ход концентраций фенола

Тенденция изменений уровня загрязнения атмосферы за период 2012-2016 годы.

Расчет тенденции за пятилетие показал снижение уровня загрязнения атмосферы взвешенными веществами, оксидом углерода и бенз(а)пиреном; диоксидом и оксидом азота, фенолом и формальдегидом — возросло; диоксидом серы — стабильно.

Для улучшения качества воздуха города необходимо ужесточить контроль за режимом работы автотранспорта, особенно в периоды неблагоприятных метеоусловий.

СОСТОЯНИЕ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

НА ТЕРРИТОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГБУ «КОЛЫМСКОЕ УГМС»

В 2016 году ГНС загрязнения поверхностных вод суши на территории Магаданской области, обслуживаемая ФГБУ «Колымское УГМС», включала 24 пункта наблюдений (28 створов, 28 вертикалей, 31 горизонт), расположенных на 22 водных объектах. Фактически функционировало 24 пункта наблюдений (28 створов, 28 вертикалей, 31 горизонт) на 22 водных объектах.

Бассейн Восточно-Сибирского моря

Бассейн реки Колыма

По данным наблюдений воды рек в отчетном году являлись сульфатными, от малой до средней минерализации. Кислородный режим рек удовлетворительный. Характерными загрязняющими веществами вод р. Колыма являлись трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), соединения железа общего, меди, свинца, марганца и нефтепродукты.

В 2016 году наиболее загрязненными являлись воды рек Колыма, Берелех, Омчак, Дебин, Оротукан, вдрх. Колымское (4-й класс качества, разряды «а» «грязные» воды). Качество рек Детрин, Омчикчан, Талок, Кулу, Тенке, Средникан, Сугой оценивалось 3-м классом качества, разряда «а» и «б» («загрязненные» и «очень загрязненные» воды).

Бассейн Охотского моря

По основному химическому составу воды рек Охотского побережья являются гидрокарбонатными, малой минерализации. Кислородный режим рек удовлетворительный. Для большинства рек Охотского побережья основными характерными загрязняющими веществами являлись нефтепродукты, соединения железа общего, свинца и меди. Для отдельных пунктов наблюдений к характерным загрязняющим веществам вод относились органические вещества (по ХПК) в р. Хасын, медь и марганец в р. Тауй, цинк в р. Ола и Тауй, свинец и цинк в р. Магаданка, взвешенные вещества и ХПК р. Хасын.

В 2016 году качество воды реки Тауй оценивалось 4—м классом качества, разряда «а» («грязная» вода). Качество воды рек Армань, Ола, Дукча, Магаданка, Каменушка и Хасын оценивалось 3-м классом качества, разряда «а» «очень загрязненные» и «б» как «загрязненные.

В О Д О Х Р А Н И Л И Щ А

По химическому составу воды водохранилища сульфатные. Минерализация невысокая, кислородный режим вод удовлетворительный. Характерными загрязняющими веществами вод для водохранилища Колымское являлись показатель качества БПК5, соединения железа общего, меди; для водохранилищ Каменушка — верхнее и Каменушка — нижнее являлись соединения железа общего, меди и нефтепродукты.

Качество воды вдхр Колымское в 2016 году оценивалось 4-м классом качества, разряда «а», «грязные» воды.

Качество воды вдхр Каменушка—верхнее и нижнее оценивалось 3-м классом качества, разряда а «загрязненная».

Выводы

В 2016 году, по сравнению с 2015 годом, загрязненность поверхностных вод бассейна р. Колыма и Охотского побережья существенно не изменилось. В отдельных водных объектах, либо в отдельных створах наблюдений продолжал оставаться высоким уровень загрязненности воды соединениями железа общего, марганца, меди и нефтепродуктами.

Случаев аварийного загрязнения поверхностных вод на территории Магаданской области в 2016 году не зарегистрировано.

К характерным загрязняющим веществам вод бассейна р. Колыма и Охотского побережья относились легкоокисляемые органические вещества (по БПК5), трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), азот аммонийный, нефтепродукты, соединения железа общего, меди, цинка, свинца и марганца.

В течение года наблюдалось 2 случая экстремально высокого загрязнения вод:

— соединениями марганца выше 50 ПДК — р. Оротукан.

— соединениями меди выше 50 ПДК — р. Тауй ниже с. Талон.

Отмечено 18 случаев высокого загрязнения вод:

— соединениями свинца выше 3 ПДК — р. Колыма, Магаданка, вдхр. Колымское (4случая), р. Омчак, 2.0 км выше пос. Омчак.

— соединениями марганца выше 30 ПДК — р. Омчак 2.5 км ниже пос. Омчак, р. Колыма, р. Омчак 0.6 км выше п. Транспортный, р. Дебин и р. Оротукан (3 случая).

— соединениями меди выше 30 ПДК — р. Тауй, р. Омчак (3 случая).

Наиболее загрязненные водные объекты, по комплексу основных загрязняющих веществ, бассейна Колыма и Охотского побережья в 2016 году, по уменьшению степени загрязненности воды, располагались в следующий ряд:

— «грязные» (4-й класс качества, разряды «а» и «б») — р. Колыма, р. Берелех, р. Тенке (п. Нелькоба), р. Омчак, р. Дебин, р. Оротукан, р. Тауй, вдхр. Колымское.

— «загрязненные» и «очень загрязненные» (3-й класс качества, разряды «а» и «б») — р. Талок, р. Кулу, р. Теньке (п. Транспортный), р. Среднекан, р. Сугой, р. Детрин, р. Омчикчан, р. Ола, р. Дукча, р. Магадана, р. Каменушка, вдхр. Каменушка, р. Армань, р. Хасын.

Загрязнение водных объектов центральных районов Магаданской области обусловлено, в основном, деятельностью горнодобывающих предприятий, жилищно—коммунального хозяйства, поверхностным смывом с неблагоустроенных территорий населенных пунктов в периоды таяния снега в весеннее половодье и интенсивных дождей, природными факторами формирования состава поверхностных вод и с гидрохимическим фоном, обусловленным составом пород, слагающих русло.

Список сокращений

ВЗ — высокое загрязнение;

ЭВЗ — экстремально высокое загрязнение;

ПДК — предельно допустимая концентрация;

Вдхр — водохранилище;

ГНС — Государственная наблюдательная сеть;

ФГБУ «Колымское УГМС» — Федеральное государственное бюджетное учреждение «Колымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

# Критерии оценки загрязненности поверхностных вод

| № п/п | Ингредиенты и показатели | Класс опасности | Используемые критерии |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЛПВ | ПДК, мг/л | ВЗ, мг/л | ЭВЗ,мг/л |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Растворенный кислород | усл.4 | Общие требования | не менее 4 мг/л в любой период года, в пробе отобранной до 12 часов дня | ≤3.0 | ≤2.0 |
| 2 | БПК5 (О2) | усл.4 | Общие требования | 2.0 | ≥10.0 | (40.0 |
| 3 | Азот аммонийный (NH4+) | 4 | Токсикологический | 0.40 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 4 | Нитрат-ион (NO3-) | 3 | Санитарно – токсико-логический | 9.0 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 5 | Нитрит-ион (NO2-) | усл.4 | Токсикологический | 0.02 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 6 | Нефть и нефтепро-дукты | 3 | Рыбохозяйственный | 0.05 | (1.50 | (2.50 |
| 7 | Фенолы | 3 | Рыбохозяйственный | 0.001 | ≥0.030 | ≥0.050 |
| 8 | СПАВ | 4 | Токсикологический | 0.1 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 9 | Железо (Fe общ.) | 4 | Токсикологический | 0.1 | ≥3.0 | ≥5.0 |
| 10 | Медь (Сu2+) | 3 | Токсикологический | 0.001 | ≥0.030 | ≥0.050 |
| 11 | Цинк (Zn2+) | 3 | Токсикологический | 0.01 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 12 | Марганец(Mn2+) | 4 | Токсикологический | 0.01 | ≥0.3 | ≥0.5 |
| 13 | Фосфаты (по Р) | 4—э** | Санитарно - токсико-логический | 0.2 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 14 | Хром (Cr6+) | 3 | Токсикологический | 0.02 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 15 | Ртуть (Hg2+) | 1 | Санитарно - токсико-логический | отсутствие (0.00001) | ≥0.00003 | ≥0.00005 |
| 16 | Свинец (Pb2+) | 2 | Токсикологический | 0.006 | ≥0.018 | ≥0.030 |
| 17 | Кальций (катион) | 4—э** | Санитарно - токсико-логический | 180.0 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 18 | Магний (катион) | 4—э** | Санитарно - токсико-логический | 40.0 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 19 | Сульфаты (анион) | 4—э** | Санитарно - токсико-логический | 100.0 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 20 | Хлориды (анион) | 4—э** | Санитарно-токсико-логический | 300.0 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 21 | Минерализация | усл.4 | Общие требования | 1000.0 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 22 | Взвешенные вещества | усл.4 | Общие требования | Содержание взвешенных ве-ществ по срав-нению с при-родным, не должно увели-чиваться более чем на 0.75 мг/л | ≥200* | ≥500* |
| 23 | рН | усл.4 |  | 6.5 – 8.5 |  |  |
| 24 | ХПК (О2) | усл.4 | Общие требования | 15.0 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| * Основное влияние на уровень загрязнения водных объектов Магаданской области взвешенными веществами оказывает производственная деятельность золотодобывающих предприятий. Периоды интенсивного ведения работ на золотодобывающих предприятиях и повышенной водности на реках совпадают, это обуславливает резкое увеличение содержания взвешенных веществ в водотоках с мая по сентябрь. Учитывая изложенное, условно приняты следующие критерии: ВЗ – 200 мг/л и более; ЭВЗ – 500 мг/л и более. ** «э»— экологический |

Критерии определения высокого и экстремально высокого уровней

загрязненности воды водных объектов по гидрохимическим показателям

| Ингредиенты и показатели качества воды | Кратность превышения ПДК для случаев |
| --- | --- |
|  | высокого уровня загрязнения | экстремально высокого уровня загрязненности |
| 1—2 классов опасности 3—4 классов опасности, кроме нефтепродуктов, фенолов, меди, железа общего 4—го класса опасности — нефтепродукты, фенолы, медь, железо общее БПК5 воды Снижение растворенного в воде кислорода | от 3 до 5 от 10 до 50 от 30 до 50 от 10 до 40 мг/л от 3 до 2 мг/л | 5 и более 50 и более 50 и более 40 мг/л и более 2мг/л и менее |

В соответствии с приказом Росгидромета №156 от 31.01.2000 г.

# Text boxes

Рисунок 1 – Карта города с расположением постов наблюдений