Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха проводились в г. Магадане на 3 стационарных станциях федерального уровня. Станции наблюдений условно подразделяются на «городские фоновые» (станция № 15), «промышленные» вблизи предприятий (станция № 1) и «авто» вблизи автомагистралей с интенсивным движением транспорта (станция № 2). Отбор проб воздуха на станция № 1 (ул. Метеостанции) производится в 01, 07, 13, 19 часов местного времени, станции № 2 (ул. Транспортная, д. 8) и 15 (ул. Наровчатова, д. 9в) – в 07, 13, 19 часов. В воздухе г. Магадана определялись концентрации пыли, диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, оксида азота, фенола, формальдегида, бенз(а)пирена и тяжелых металлов.

Показатели загрязнения атмосферы

Для определения уровня загрязнения атмосферы используются следующие характеристики загрязнения воздуха:

ПДК — предельно допустимая концентрация примеси для населенных мест, устанавливаемая Главным санитарным врачом Российской Федерации;

СИ - стандартный индекс, т.е. наибольшая измеренная разовая концентрация примеси, деленная на ПДК. Он определяется из данных наблюдений на посту за одной примесью или на всех постах рассматриваемой территории за всеми примесями за месяц или за год. Характеризует степень кратковременного загрязнения;

НП — наибольшая повторяемость (в процентах) превышения максимальной разовой ПДК по данным наблюдений за одной примесью на всех постах территории за месяц или за год;

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Т а б л и ц а 1 — Оценки степени загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Низкое | СИ НП,% | 0—1 0 |
| II | Повышенное | СИ НП,% | 2—4 1—19 |
| III | Высокое | СИ НП,% | 5—10 20—49 |
| IV | Очень высокое | СИ НП,% | >10 >50 |

Общая оценка загрязнения атмосферы

В июне 2017 года в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был повышенным. Для фенола характеризовался значениями СИ – 1,5 и НП – 5,3 % и определялся как повышенным, для формальдегида определялся СИ — 0,7 и НП — 0,0 % и определялся как низким. Загрязнение атмосферного воздуха остальными контролирующими веществами было ниже уровня ПДК. Высокого загрязнения атмосферного воздуха г. Магадана не наблюдалось.

Годовой ход загрязнения атмосферы

В годовом ходе высокие значения СИ и НП фенола в городе зафиксированы в основном в период отопительного сезона. Наибольшие значения СИ и НП отмечены в августе 1,0 и 4,3% , ноябре 1,6 и 2,0% , апреле 1,3 и 2,0%, в мае 1,5 и 2,7 % и в июне 1,5 и 5,3 %(см. рис. 2).

а) годовой ход СИ

б) годовой ход НП

Рисунок 2 — Годовой ход СИ и НП фенола

Радиоактивное загрязнение

Мониторинг радиактивного загрязнения на территории Магаданской области проводился на 15 гидрометеорологических станциях путем ежедневного измерения мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма—излучения на местности, отбора проб радиоактивных аэрозолей на одной станции ОГМС Магадан, и атмосферных выпадений на подстилающую поверхность в 8 пунктах: в городах Магадан, Сусуман, поселках Ола, Омсукчан, Палатка, Сеймчан, Талон, Усть—Омчуг. Сведения о радиоактивном загрязнении атмосферы анализируются в ЛМЗРА Центра  по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Колымское УГМС».

Анализ проб, отобранных в апреле, показал, что суммарная бета—активность радиоактивных атмосферных выпадений по Магаданской области составила 0,60 Бк/м2х сутки и уменьшилась в 1,2 раза (0,72 Бк/м2х сутки); по городу Магадану, в пробах, отобранных в июне, составила 1,01 Бк/м2х сутки и практически не изменилась (0,94 Бк/м2х сутки).

Концентрация радиоактивных аэрозолей в приземном слое воздуха г. Магадан в июне составила 9,7 х 10—5 Бк/м3 и увеличилась в 2,5 раза относительно предыдущего месяца (3,8 х 10—5 Бк/м3).

В течение месяца радиационная обстановка на территории Магаданской области оставалась стабильной. Среднемесячные значения мощности амбиентного эквивалента дозы внешнего излучения (МАЭД) находились в пределах 0,10 — 0,17 мкЗв/ч.*

Радиационная обстановка в городе Магадан не изменилась по сравнению с прошлым месяцем: значения МАЭД находились в пределах 0,11 — 0,15 мкЗв/ч, что соответствует колебаниям естественного гамма — фона. Среднемесячное значение составило 0,13 мкЗв/ч.

* С 1 февраля 2016 г. изменена единица измерения гамма—фона с мкР/час на мкЗв/час.

В июне наблюдения за качеством поверхностных вод проводились на 24 пунктах (28 створах, 28 вертикалей, 31 горизонтах) на 22 водных объектах.

Воды рек Охотского побережья и Центральной Колымы были загрязнены веществами  3—го класса опасности: нефтепродуктами и соединениями меди; 4—го класса: взвешенными веществами, соединениями марганца, железа, трудноокисляемыми органическими веществами (по ХПК) и азотом аммонийным.

В период весеннего половодья наблюдалось 2 случая высокого загрязнения марганцем в реке Колыма 0.5 км ниже поселка Усть—Средникан — 31,5 ПДК и в реке Оротукан 1,2 км выше п. Оротукан — 35,0 ПДК.

В период пика весеннего половодья наблюдался 1 случай экстремально высокого загрязнения марганцем в реке Омчак — п. Транспортный 0,6 км выше п. Транспортный — 61,8 ПДК.

Превышение ПДК наблюдалось по содержанию:

- соединений марганца в реках Омчак, Тенке, Дебин, Колыма, Оротукан, Тауй, от 2,7 — 61,8  ПДК;

- соединений железа в реках Берелех, Талок, Тауй, Омчак, Оротукан, Магаданка и вдхр. Каменушка от 2,1 — 4,1 ПДК;

- нефтепродукты в реках Омчак, Тенке, Детрин, Кулу, Колыма, Оротукан, Хасын, Тауй, Магаданка, Дукча от 1,1 —9,1 ПДК;

- азота аммонийного в реках Омчак, Тенке, Кулу, Берелех, Талок, Колыма 2,1 — 4,1 ПДК;

- трудноокисляемыми органическими веществами (по ХПК) в реках Омчак, Тенке, Берелех, Талок, Колыма, Дебин, Хасын от 2,1 — 4,1 ПДК.

В большинстве рек Магаданской области превышение ПДК наблюдалось по содержанию взвешенных веществ (0,5 — 150 мг/л) и меди (2 — 13 ПДК).

Наиболее загрязненными были воды рек Тенке, Омчак, Хасын и вдхр. Каменушка.

Загрязнение водных объектов центральных районов Магаданской области обусловлено, в основном, деятельностью горнодобывающих предприятий, жилищно—коммунального хозяйства, природными факторами формирования состава поверхностных вод.

# Критерии оценки загрязненности поверхностных вод

| № п/п | Ингредиенты и показатели | Класс опасности | Используемые критерии |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЛПВ | ПДК, мг/л | ВЗ, мг/л | ЭВЗ,мг/л |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Растворенный кислород | усл.4 | Общие требования | не менее 4 мг/л в любой период года, в пробе отобранной до 12 часов дня | ≤3.0 | ≤2.0 |
| 2 | БПК5 (О2) | усл.4 | Общие требования | 2.0 | ≥10.0 | (40.0 |
| 3 | Азот аммонийный (NH4+) | 4 | Токсикологический | 0.40 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 4 | Нитрат-ион (NO3-) | 3 | Санитарно – токсико-логический | 9.0 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 5 | Нитрит-ион (NO2-) | усл.4 | Токсикологический | 0.02 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 6 | Нефть и нефтепро-дукты | 3 | Рыбохозяйственный | 0.05 | (1.50 | (2.50 |
| 7 | Фенолы | 3 | Рыбохозяйственный | 0.001 | ≥0.030 | ≥0.050 |
| 8 | СПАВ | 4 | Токсикологический | 0.1 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 9 | Железо (Fe общ.) | 4 | Токсикологический | 0.1 | ≥3.0 | ≥5.0 |
| 10 | Медь (Сu2+) | 3 | Токсикологический | 0.001 | ≥0.030 | ≥0.050 |
| 11 | Цинк (Zn2+) | 3 | Токсикологический | 0.01 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 12 | Марганец(Mn2+) | 4 | Токсикологический | 0.01 | ≥0.3 | ≥0.5 |
| 13 | Фосфаты (по Р) | 4—э** | Санитарно - токсико-логический | 0.2 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 14 | Хром (Cr6+) | 3 | Токсикологический | 0.02 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 15 | Ртуть (Hg2+) | 1 | Санитарно - токсико-логический | отсутствие (0.00001) | ≥0.00003 | ≥0.00005 |
| 16 | Свинец (Pb2+) | 2 | Токсикологический | 0.006 | ≥0.018 | ≥0.030 |
| 17 | Кальций (катион) | 4—э** | Санитарно - токсико-логический | 180.0 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 18 | Магний (катион) | 4—э** | Санитарно - токсико-логический | 40.0 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 19 | Сульфаты (анион) | 4—э** | Санитарно - токсико-логический | 100.0 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 20 | Хлориды (анион) | 4—э** | Санитарно-токсико-логический | 300.0 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 21 | Минерализация | усл.4 | Общие требования | 1000.0 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 22 | Взвешенные вещества | усл.4 | Общие требования | Содержание взвешенных ве-ществ по срав-нению с при-родным, не должно увели-чиваться более чем на 0.75 мг/л | ≥200* | ≥500* |
| 23 | рН | усл.4 |  | 6.5 – 8.5 |  |  |
| 24 | ХПК (О2) | усл.4 | Общие требования | 15.0 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| * Основное влияние на уровень загрязнения водных объектов Магаданской области взвешенными веществами оказывает производственная деятельность золотодобывающих предприятий. Периоды интенсивного ведения работ на золотодобывающих предприятиях и повышенной водности на реках совпадают, это обуславливает резкое увеличение содержания взвешенных веществ в водотоках с мая по сентябрь. Учитывая изложенное, условно приняты следующие критерии: ВЗ – 200 мг/л и более; ЭВЗ – 500 мг/л и более. ** «э»— экологический |

Критерии определения высокого и экстремально высокого уровней

загрязненности воды водных объектов по гидрохимическим показателям

| Ингредиенты и показатели качества воды | Кратность превышения ПДК для случаев |
| --- | --- |
|  | высокого уровня загрязнения | экстремально высокого уровня загрязненности |
| 1 | 2 | 3 |
| 1—2 классов опасности 3—4 классов опасности, кроме нефтепродуктов, фенолов, меди, железа общего 4—го класса опасности — нефтепродукты, фенолы, медь, железо общее БПК5 воды Снижение растворенного в воде кислорода | от 3 до 5 от 10 до 50 от 30 до 50 от 10 до 40 мг/л от 3 до 2 мг/л | 5 и более 50 и более 50 и более 40 мг/л и более 2мг/л и менее |

В соответствии с приказом Росгидромета №156 от 31.01.2000 г.

# Text boxes

Рисунок 1 – Карта города с расположением постов наблюдений