Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха проводились в г. Магадане на 3 стационарных станциях федерального уровня. Станции наблюдений условно подразделяются на «городские фоновые» (станция № 15), «промышленные» вблизи предприятий (станция № 1) и «авто» вблизи автомагистралей с интенсивным движением транспорта (станция № 2). Отбор проб воздуха на станция № 1 (ул. Метеостанции) производится в 01, 07, 13, 19 часов местного времени, станции № 2 (ул. Транспортная, д. 8) и 15 (ул. Наровчатова, д. 9в) – в 07, 13, 19 часов. В воздухе г. Магадана определялись концентрации пыли, диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, оксида азота, фенола, формальдегида, бенз(а)пирена и тяжелых металлов.

Показатели загрязнения атмосферы

Для определения уровня загрязнения атмосферы используются следующие характеристики загрязнения воздуха:

ПДК — концентрация, не оказывающая в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущее поколения, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни.

Средние концентрации сравниваются с ПДК среднесуточными (ПДК с.с.), максимальные из разовых концентраций — с ПДК максимально разовым (ПДК м.р.).

СИ - стандартный индекс, т.е. наибольшая измеренная разовая концентрация примеси, деленная на ПДК м.р. Он определяется из данных наблюдений на посту за одной примесью или на всех постах рассматриваемой территории за всеми примесями за месяц или за год. Характеризует степень кратковременного загрязнения.

НП — наибольшая повторяемость (в процентах) превышения максимальной разовой ПДК по данным наблюдений за одной примесью на всех постах территории за месяц или за год.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Т а б л и ц а 1 — Оценки степени загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Низкое | СИ НП,% | 0—1 0 |
| II | Повышенное | СИ НП,% | 2—4 1—19 |
| III | Высокое | СИ НП,% | 5—10 20—49 |
| IV | Очень высокое | СИ НП,% | >10 >50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Общая оценка загрязнения атмосферы

В октябре 2019 года в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был низким, он определялся СИ — 1,2 и НП — 0,6% по фенолу и СИ — 0,96 и НП — 0% по формальдегиду.

В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое воздушного бассейна не превышали допустимых значений.

В северном (станция №2) и юго-восточном (станция №15) районах города наблюдались превышения среднемесячного содержания формальдегида — 1,2 ПДК и 1,0 ПДК. Максимальное разовое значение по содержанию фенола зафиксировано в северном районе 22 октября — 1,2 ПДК повторяемость повышенных величин составила 1,2%. (Рисунок 2).

Рисунок 2 — Количество загрязняющего вещества в долях ПДК (в целом по городу).

Годовой ход загрязнения атмосферы

В течение года наибольшие значения СИ и НП по фенолу отмечены в январе 1,5 и 5,6% и в июне 2,4 и 5,6% (см. рис. 3).

а) годовой ход СИ

б) годовой ход НП

Рисунок 3 — Годовой ход СИ и НП фенола

Радиоактивное загрязнение

Мониторинг радиоактивного загрязнения на территории Магаданской области проводился на 15 гидрометеорологических станциях путем ежедневного измерения мощности дозы (МЭД) гамма—излучения на местности, отбора проб радиоактивных аэрозолей на одной станции ОГМС Магадан, и атмосферных выпадений на подстилающую поверхность в 8 пунктах: в городах Магадан, Сусуман, поселках Ола, Омсукчан, Палатка, Сеймчан, Талон, Усть—Омчуг. Сведения о радиоактивном загрязнении атмосферы анализируются в ЛМЗРА Центра мониторинга загрязнения окружающей среды ФГБУ «Колымское УГМС».

Анализ проб, отобранных в сентябре 2019 года, показал, что суммарная бета—активность (Σβ) радиоактивных атмосферных выпадений по Магаданской области составила 1,02 Бк/м2 х месяц и практически осталась на уровне прошлого месяца.

По городу Магадану, в пробах, отобранных в октябре, (Σβ) составила 1,77 Бк/м2 х месяц и увеличилась в 1,3 раза, по сравнению с предыдущим месяцем (1,38 Бк/м2 х месяц).

Концентрация радиоактивных аэрозолей в приземном слое атмосферы в октябре составила 13,0 х 10—5 Бк/м3 , увеличилась в 1,4 раза  по сравнению с предыдущим месяцем

(9,5 х 10—5 Бк/м3).

В течение месяца радиационная обстановка на территории Магаданской области и в городе Магадане оставалась стабильной. Среднемесячные значения мощности амбиентного эквивалента дозы на местности (МЭД) находились в пределах 0,10 — 0,16 мкЗв/ч. В городе Магадане пределы МЭД составили 0,11 — 0,12 мкЗв/ч, что соответствует колебаниям естественного радиационного фона. Среднемесячное значение радиационного фона составило 0,11 мкЗв/ч.

Наблюдения за загрязненностью вод по гидрохимическим показателям проводились на 17 водных объектах в 23 створах.

Воды рек Охотского побережья и Центральной Колымы были загрязнены веществами 2 — 4 класса опасности: свинцом, нефтепродуктами, соединениями меди, взвешенными веществами, соединениями марганца, железом общим, цинком, азотом аммонийным, нитритами и трудноокисляемыми органическими веществами (по ХПК).

Отмечалось 2 случая экстремально высокого загрязнения марганцем в реке Оротукан (64,8 ПДК и 83,6 ПДК).

Один случай высокого загрязнения марганцем в реке Омчак 0,6 км ниже п. Транспортный (45,7 ПДК).

В 91% случаев взвешенные вещества и медь превышали допустимые критерии качества. Наибольшие концентрация этих веществ наблюдались в реках Средникан (293,6 мг/л) по взвешенным веществам и по меди в реке Ола  — в черте п. Ола (27 ПДК).

В 69 % случаев нефтепродукты превышались допустимые критерии качества в реке Тенке 3,0 км ниже п. Нелькоба (17,6 ПДК).

В 52% случаев марганец и свинец превышали допустимые критерии качества в реках Оротукан (83,6 ПДК) по марганцу и Хасын (2,7 ПДК) по свинцу.

В 48% случаев железо общее превышало допустимые критерии качества в реке Средникан (5,3 ПДК).

Наиболее загрязненными были воды рек Омчак, Тенке и Средникан. Загрязнение водных объектов центральных районов Магаданской области и Охотского побережья обусловлено, в основном деятельностью горнодобывающих и жилищно—коммунальных предприятий.

# Text boxes

Рисунок 1 – Карта города с расположением постов наблюдений