Характеристика загрязнения окружающей среды на территории Магаданской области в IV квартале 2021 года

Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в г. Магадане осуществлялись на трех стационарных постах, расположенных на улицах Наровчатова, Транспортная и в районе метеогородка. Из основных примесей в воздухе контролировались содержания взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, из специфических примесей велись наблюдения за концентрациями фенола и формальдегида. Пробы атмосферного воздуха на содержание бенз(а)пирена и тяжелых металлов отбирают в г. Магадане, анализ проб проводит НПО «Тайфун».

В IV квартале в воздушном бассейне города среднее содержание фенола было на уровне 1 ПДК, формальдегида было в пределах 1,4 — 1,6 ПДК, диоксида азота не достигало 1 ПДК. В декабре максимально разовые концентрации фенола достигали 1,1 ПДК, формальдегида — 1,5 ПДК. Максимально разовые концентрации диоксида азота не превышали 1 ПДК. Загрязнение атмосферного воздуха остальными контролирующими веществами не достигали уровня ПДК.

Режимные наблюдения за загрязненностью поверхностных вод суши в IV квартале производились на 22 пунктах наблюдений (26 створах) на 20 водных объектах.

В четвертом квартале отмечался 1 случай экстремально высокого загрязнения по содержанию соединений марганца в реке Оротукан 1,2 км выше п. Оротукан (97 ПДК).

Зарегистрировано 2 случая высокого загрязнения соединениями марганца в реке Оротукан 1,2 км выше п. Оротукан (48 ПДК) и в реке Омчак 2,5 км ниже п. Омчак (35 ПДК).

Воды рек Охотского побережья и Центральной Колымы в октябре - декабре были загрязнены взвешенными веществами, соединениями меди, нефтепродуктов, соединениями железа общего, соединениями марганца, азотом аммонийным, соединениями свинца, соединениями цинка и легкоокисляемыми (по БПК5) и трудноокисляемыми (по ХПК) органическими веществами.

Превышение ПДК наблюдалось по содержанию:

— взвешенных веществ 0,2 — 58,8 мг/л;

— соединений меди 1 — 24 ПДК;

— железа общего 1 — 6 ПДК;

— нефтепродуктов 1 — 24 ПДК;

— марганца 2 — 97 ПДК;

— цинка 1 — 2 ПДК;

— свинца 1— 2 ПДК,

— азота аммонийного 1 — 11 ПДК;

— легкоокисляемых (по БПК5) органических веществ  1 — 6 ПДК

— трудноокисляемых (по ХПК) органических веществ 3 — 5 ПДК.

Наиболее загрязненными были воды рек Ола, Омчак, Дукча и Магаданка.

В течение IV квартала радиационная обстановка на территории Магаданской области оставалась стабильной: гамма – фон в пределах естественного 0,09 — 0,18 мкЗв/ч.

Кислотность атмосферных осадков была в пределах 5,2 – 7,0.