Характеристика загрязнения окружающей среды на территории Магаданской области во II квартале 2022 года

Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в г. Магадане осуществлялись на трёх стационарных постах, расположенных на улицах Наровчатова, Транспортная и в районе метеогородка. Из основных примесей в воздухе областного центра контролируется содержание взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, из специфических примесей велись наблюдения за концентрациями фенола и формальдегида. Пробы воздуха на содержание в атмосфере бенз(а)пирена и тяжелых металлов отбирают в городе Магадане, анализ проб производит НПО «Тайфун».

Во II квартале в воздушном бассейне города среднесуточные концентрации фенола были менее 1 ПДК, а формальдегида достигали 1,2 ПДК. Максимально разовые концентрации формальдегида и фенола достигали 1,1 - 1,3 ПДК. Загрязнение атмосферного воздуха остальными контролирующими веществами было ниже уровня ПДК.

Режимные наблюдения за загрязненностью поверхностных вод суши во II квартале производились в 24 пунктах, 28 створах, на 22 водных объектах.

Отмечалось 3 случая экстремально высокого загрязнения соединениями свинца в водохранилище Колымское, верхний бьеф плотины (6,6 ПДК), и соединениями марганца в р. Оротукан 1,2 км выше п. Оротукан (59 ПДК и 58 ПДК).

Зафиксирован один случай высокого загрязнения, в период спада весеннего половодья, в р. Оротукан 1,2 км выше п. Оротукан соединениями марганца – 49 ПДК.

Воды рек Охотского побережья и Центральной Колымы в апреле - июне были загрязнены взвешенными веществами, нефтепродуктами, нитратным азотом, соединениями меди, цинка, железа, свинца, марганца, азотом аммонийным, трудноокисляемыми (по ХПК) и легкоокисляемыми (по БПК5) органическими веществами.

Превышение ПДК наблюдалось по содержанию:

- взвешенных веществ от 0 до 51,1 мг/л;

- нитратного азота от 2 до 8,6 ПДК;

- соединений меди 1 - 23 ПДК;

- соединений железа общего 1 - 18 ПДК;

- соединений марганца 4 - 59 ПДК;

- соединений цинка 1 - 7 ПДК;

- соединений свинца от 1 до 6,6 ПДК;

- азота аммонийного 1 - 5 ПДК;

- нефтепродуктов 1 – 2,6 ПДК;

- трудноокисляемых (по ХПК) органических веществ от 1 до 4 ПДК;

- легкоокисляемых (по БПК5) органических веществ от 1 до 2 ПДК.

Наиболее загрязненными были воды рек Тауй, Детрин, Тенке, Магаданка, Дукча, Ола, Омчак и Оротукан.

В течение II квартала радиационная обстановка на территории Магаданской области оставалась стабильной: гамма – фон в пределах естественного 0,08 - 0,19 мкЗв/ч.

Кислотность атмосферных осадков была в пределах 5,1 – 7,2.