Характеристика загрязнения окружающей среды на территории Магаданской области в IV квартале 2022 года

Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в г. Магадане осуществлялись на трех стационарных постах, расположенных на улицах Наровчатова, Транспортная и в районе метеогородка. Из основных примесей в воздухе контролировались содержания взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, из специфических примесей велись наблюдения за концентрациями фенола и формальдегида. Пробы атмосферного воздуха на содержание бенз(а)пирена и тяжелых металлов отбирают в г. Магадане, анализ проб проводит НПО «Тайфун».

В IV квартале в воздушном бассейне города средние концентрации фенола не достигали 1 ПДК, а формальдегида было в пределах 1,3 – 1,4 ПДК. В ноябре максимально разовые концентрации формальдегида достигали 1,1 ПДК, а фенола не достигали 1 ПДК. Загрязнение атмосферного воздуха остальными контролирующими веществами не достигали уровня ПДК.

Режимные наблюдения за загрязненностью поверхностных вод суши в IV квартале производились на 20 пунктах наблюдений (24 створах) на 18 водных объектах.

Отмечено 2 случая экстремально высокого загрязнения перед перемерзанием в воде р. Тауй соединениями меди 65 ПДК и перед ледоставом в воде р. Оротукан соединениями марганца 65 ПДК.

Воды рек Охотского побережья и Центральной Колымы в октябре - декабре были загрязнены взвешенными веществами, соединениями меди, нефтепродуктов, соединениями железа общего, соединениями марганца, азотом аммонийным, соединениями свинца, соединениями цинка и легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5).

Превышение ПДК наблюдалось по содержанию:

- взвешенных веществ 0,3 – 30,1 мг/л;

- соединений меди 1 - 65 ПДК;

- железа общего 1 - 3 ПДК;

- нефтепродуктов 1 - 11 ПДК;

- марганца 4 - 65 ПДК;

- цинка 1 - 6 ПДК;

- свинца 1- 2 ПДК,

- азота аммонийного 1 - 2 ПДК;

- легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) 1 - 2 ПДК.

Наиболее загрязненными были воды рек Детрин, Ола, Магаданка, Дукча и Тауй.

В течение IV квартала радиационная обстановка на территории Магаданской области оставалась стабильной: гамма – фон в пределах естественного 0,07 - 0,17 мкЗв/ч.

Кислотность атмосферных осадков была в пределах 5,5 – 6,9.