Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха проводились в г. Магадане на 3 стационарных станциях федерального уровня. Станции наблюдений условно подразделяются на «городские фоновые» (станция № 15), «промышленные» вблизи предприятий (станция № 1) и «авто» вблизи автомагистралей с интенсивным движением транспорта (станция № 2). Отбор проб воздуха на станции №1 (ул. Метеостанции) производится в 01, 07, 13, 19 часов, на станциях №2 (ул. Транспортная) и №15 (ул. Наровчатова) - в 07, 13 и 19 часов. В воздухе г. Магадана определялись концентрации взвешенных веществ (пыли), диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, оксида азота, фенола, формальдегида, бенз(а)пирена и тяжелых металлов.

Показатели загрязнения атмосферы

Для определения уровня загрязнения атмосферы используются следующие характеристики загрязнения воздуха:

ПДК - концентрация, не оказывающая в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущее поколения, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни.

Средние концентрации сравниваются с ПДК среднесуточными (ПДК с.с.), максимальные из разовых концентраций - с ПДК максимально разовым (ПДК м.р.).

СИ - стандартный индекс, т.е. наибольшая измеренная разовая концентрация примеси, делённая на ПДК м.р. Он определяется из данных наблюдений на посту за одной примесью или на всех постах рассматриваемой территории за всеми примесями за месяц или за год. Характеризует степень кратковременного загрязнения.

НП - наибольшая повторяемость (в процентах) превышения максимальной разовой ПДК по данным наблюдений за одной примесью на всех постах территории за месяц или за год.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырём градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Т а б л и ц а 1 - Оценки степени загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Низкое | СИ НП,% | 0-1 0 |
| II | Повышенное | СИ НП,% | 2-4 1-19 |
| III | Высокое | СИ НП,% | 5-10 20-49 |
| IV | Очень высокое | СИ НП,% | >10 >50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Общая оценка загрязнения атмосферы

В мае 2022 года в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был повышенным, он определялся СИ – 1,3 и НП – 1,4 % по фенолу.

Среднесуточные концентрации формальдегида достигали 1,3 ПДК с.с.1, фенола менее ПДК с.с. Максимально разовые концентрации фенола достигали 1,3 ПДК м.р., формальдегида — 1,1 ПДК м.р. Содержание остальных контролируемых примесей не превышало санитарно-гигиенических норм (Рисунок 2).

В северном районе города (станция №2) среднесуточные концентрации фенола, диоксида и оксида азота находились на уровне 1 ПДК с.с., а формальдегида — 1,56 ПДК с.с. Максимально разовые концентрация взвешенных веществ и диоксида азота не превышали уровня ПДК м.р., концентрации формальдегида достигали 1,1 ПДК м.р., а фенола — 1,3ПДК м.р. Содержание остальных контролируемых примесей не превышало санитарно-гигиенических норм.

В юго-восточном районе города (станция №15) среднесуточные фенола находились на уровне 1 ПДК с.с., а формальдегида — 1,1 ПДК с.с. Максимально разовые концентрации формальдегида и фенола находились на уровне 1 ПДК м.р. Содержание остальных контролируемых примесей не превышало санитарно-гигиенических норм.

__________________________________________________

1 ПДК с.с. – предельно-допустимая концентрация среднесуточная

2 ПДК м.р. – предельно-допустимая концентрация максимально разовая

ВВ - взвешенные вещества (пыль)		SO2 - диоксид серы		СО - оксид углерода

NO2 - диоксид азота			NO - оксид азота			Форм - формальдегид

Рисунок 2 - Количество загрязняющего вещества в долях ПДК (в целом по городу).

Годовой ход загрязнения атмосферы

В городе наибольшее значение СИ=2,2 (январь) по бенз(а)пирену и НП= 2,6 % (июнь) по формальдегиду (см. рис. 3).

а) годовой ход СИ

б) годовой ход НП

Рисунок 3 - Годовой ход СИ и НП

Радиоактивное загрязнение

Мониторинг радиоактивного загрязнения на территории Магаданской области проводился на 15 гидрометеорологических станциях путём ежедневного измерения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД), отбора проб радиоактивных аэрозолей на одной станции ОГМС Магадан, и атмосферных радиоактивных выпадений на подстилающую поверхность в 8 пунктах: в городах Магадан, Сусуман, посёлках Ола, Омсукчан, Палатка, Сеймчан, Талон, Усть-Омчуг. Сведения о радиоактивном загрязнении атмосферы анализируются в ЛМЗРА Центра мониторинга загрязнения окружающей среды ФГБУ «Колымское УГМС».

Анализ проб, отобранных в апреле 2022 года, показал, что среднемесячная суммарная бета-активность (Σβ) радиоактивных атмосферных выпадений по Магаданской области составила 0,79 Бк/м2 х сутки и незначительно уменьшилась, по сравнению с прошлым месяцем (0,82 Бк/м2 х сутки).

По городу Магадану, в пробах, отобранных в мае 2022 года, (Σβ) составила 0,90 Бк/м2 х сутки, увеличилась в 1,4 раза, по сравнению с предыдущим месяцем (0,64 Бк/м2 х сутки).

Концентрация радиоактивных аэрозолей в приземном слое атмосферы в мае составила 2,6 х 10-5 Бк/м3 и уменьшилась 3,6 раза, по сравнению с предыдущим месяцем 9,4 х 10-5 Бк/м3.

В течение месяца радиационная обстановка на территории Магаданской области и в городе Магадане оставалась стабильной.

Среднемесячные значения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) не изменились и находились в пределах 0,09 - 0,17 мкЗв/ч, что соответствует колебаниям естественного радиационного фона.

В мае в городе Магадане пределы МАЭД составили 0,09 — 0,11 мкЗв/ч, что соответствует колебаниям естественного радиационного фона. Среднемесячное значение радиационного фона не изменилось и составило 0,10 мкЗв/ч.

Качество поверхностных вод

Наблюдения за загрязненностью вод по гидрохимическим показателям проводились на 22 водных объектах в 28 створах в реках Колыма, Берелех, Талок, Кулу, Тенке, Омчак, Детрин, Дебин, Оротукан, Средникан, Сугой, Омчикчан, Ола, Дукча, Магаданка, Каменушка, Армань, Хасын Тауй и водохранилищах Колымское и Каменушка.

В мае отмечался 1 случай экстремально высокого загрязнения по содержанию соединений свинца в вдхр Колымское выше плотины — 6,6 ПДК. Случаев высокого загрязнения поверхностных вод суши в мае не отмечалось.

В мае Сугой, Омчикчан, Ола, Дукча, Магаданка, Каменушка и вдхр Колымское отмечалось содержание взвешенных веществ от 0,4 до 16,1 мг/л, соединений железа от 1, до 4,8 ПДК и соединений меди от 1,1 до 16,0 ПДК.

Содержание азота аммонийного и трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) отмечалось в реках Сугой, Омчикчан, Ола, Дукча, Магаданка и Каменушка. Концентрации их находились в пределах 1,2—2,3 ПДК и 1,1—3,6 ПДК соответственно.

В отдельных створах рек Сугой, Омчикчан, Ола, Дукча, Магаданка и Каменушка отмечалось повышенное содержание нефтепродуктов 1,2 — 2,6 ПДК, легкоокисляемых (по БПК5) органических веществ 1,4—2,0 ПДК, нитрат—ионов 1,9 — 8,6 ПДК.

В вдхр Колымское и в реке Магаданка отмечалось содержание свинца от 1 до 6,6 ПДК.

Повышенное содержание взвешенных веществ, соединений железа, меди, свинца, нефтепродуктов, азота аммонийного, нитрат—ионов, легкоокисляемых (по БПК5) и трудноокисляемых (по ХПК) органических веществ характерно для рек Магаданской области.

Кислородный режим рек был удовлетворительным.

# Text boxes

Рисунок 1 – Карта города с расположением постов наблюдений