Характеристика загрязнения окружающей среды на территории Магаданской области во II квартале 2023 года

Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в г. Магадане осуществлялись на трех стационарных постах, расположенных на улицах Наровчатова, Транспортная и в районе метеогородка. Из основных примесей в воздухе контролировались содержания взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, из специфических примесей велись наблюдения за концентрациями фенола и формальдегида. Пробы атмосферного воздуха на содержание бенз(а)пирена и тяжелых металлов отбирают в г. Магадане, анализ проб проводит НПО «Тайфун».

В II квартале в воздушном бассейне города среднесуточные концентрации формальдегида достигали 2,1 ПДК, средние концентрации бенз(а)пирена (апрель-май) были 0,06 ПДК. Максимально разовые концентрации формальдегида 4,4 ПДК наблюдались в июне, бенз(а)пирена 1,8 ПДК наблюдались в апреле. Загрязнение атмосферного воздуха остальными контролирующими веществами не достигали уровня ПДК.

Режимные наблюдения за загрязненностью поверхностных вод суши в II квартале производились на 24 пунктах наблюдений (28 створах) на 22 водных объектах.

Зафиксировано два случая высокого загрязнения в р. Оротукан 1,2 км выше п. Оротукан взвешенными веществами  (353,6 мг/л)  в период подъема весеннего половодья, а также в р. Дебин в черте п. Ягодное  соединениями марганца (33 ПДК) в пик весеннего половодья.

Случаи экстремально высокого загрязнения поверхностных вод не отмечались.

Воды рек Охотского побережья и Центральной Колымы в апреле-июне были загрязнены взвешенными веществами, соединениями меди, нефтепродуктами, железом общим, марганцом, свинцом, цинком, азотом аммонийным, нитритами, трудноокисляемыми (по ХПК) и легкоокисляемыми (по БПК5) органическими веществами.

Превышение ПДК наблюдалось по:

- взвешенным веществам 1,6 – 353,6 мг/л;

- соединениям меди 1 - 26 ПДК;

- соединениям марганца 5 - 33 ПДК;

- соединениям железа общего 1 - 9 ПДК;

- соединениям цинка 1 - 15 ПДК;

- соединениям нефтепродуктов 1 - 25 ПДК;

- соединениям свинца 1 - 2 ПДК;

- азоту аммонийному 1 - 4 ПДК;

- нитритам 1 ПДК;

- трудноокисляемым органическим веществам (по ХПК) 1 - 5 ПДК;

- легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5) 1 – 1,5 ПДК.

Наиболее загрязненными были воды рек Тауй, Оротукан и Дебин.

В течение II квартала радиационная обстановка на территории Магаданской области оставалась стабильной: гамма – фон в пределах естественного 0,08 - 0,19 мкЗв/ч.

Кислотность атмосферных осадков была в пределах 5,3 – 7,0.