Характеристика загрязнения окружающей среды на территории Магаданской области в I квартале 2024 года

Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в г. Магадане осуществлялись на трех стационарных постах, расположенных на улицах Наровчатова, Транспортная и в районе метеогородка. Из основных примесей в воздухе контролировались содержания взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, из специфических примесей велись наблюдения за концентрациями фенола и формальдегида. Пробы атмосферного воздуха на содержание бенз(а)пирена и тяжелых металлов отбирают в г. Магадане, анализ проб проводит НПО «Тайфун».

В I квартале в воздушном бассейне города среднесуточные концентрации формальдегида достигали 2 ПДК, средние концентрации бенз(а)пирена (январь-февраль) были 3 ПДК. Максимально разовые концентрации формальдегида 1 ПДК, бенз(а)пирена 4 ПДК и наблюдалась в январе. Загрязнение атмосферного воздуха остальными контролирующими веществами не достигали уровня ПДК.

Режимные наблюдения за загрязненностью поверхностных вод суши в I квартале производились на 10 пунктах наблюдений (13 створах) на 10 водных объектах.

Воды рек Охотского побережья и Центральной Колымы в январе-марте были загрязнены взвешенными веществами, соединениями меди, нефтепродуктов, железа общего, марганца, свинца, цинка, азотом аммонийным, трудноокисляемыми (по ХПК) и легкоокисляемыми (по БПК5) органическими веществами.

Превышение ПДК наблюдалось по:

- взвешенным веществам 3,4 – 52,4 мг/л;

- соединениям меди 1 - 7 ПДК;

- соединениям марганца 6 - 21 ПДК;

- соединениям железа общего 2 - 9 ПДК;

- соединениям цинка 1 - 2 ПДК;

- соединениям нефтепродуктов 1 - 22 ПДК;

- соединениям свинца 1 ПДК;

- азоту аммонийному 1 - 2 ПДК;

- трудноокисляемым органическим веществам (по ХПК) 1 - 3 ПДК;

- легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5) 1 – 2 ПДК.

Наиболее загрязненными были воды рек Дукча, Ола, Магаданка и Тауй.

В течение I квартала радиационная обстановка на территории Магаданской области оставалась стабильной: гамма – фон в пределах естественного 0,09 - 0,16 мкЗв/ч.

Кислотность атмосферных осадков была в пределах 5,2– 6,8.