Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха проводились в г. Магадане на 3 стационарных станциях федерального уровня. Станции наблюдений условно подразделяются на «городские фоновые» (станция № 15), «промышленные» вблизи предприятий (станция № 1) и «авто» вблизи автомагистралей с интенсивным движением транспорта (станция № 2). Отбор проб воздуха на станции №1 (ул. Метеостанции) производится в 01, 07, 13, 19 часов, на станциях №2 (ул. Транспортная) и №15 (ул. Наровчатова) - в 07, 13 и 19 часов. В воздухе г. Магадана определялись концентрации взвешенных веществ (пыли), диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, оксида азота, фенола, формальдегида, бенз(а)пирена и тяжелых металлов.

Показатели загрязнения атмосферы

Для определения уровня загрязнения атмосферы используются следующие характеристики загрязнения воздуха:

ПДК - концентрация, не оказывающая в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущее поколения, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни.

Средние концентрации сравниваются с ПДК среднесуточными (ПДК с.с.), максимальные из разовых концентраций - с ПДК максимально разовым (ПДК м.р.).

СИ - стандартный индекс, т.е. наибольшая измеренная разовая концентрация примеси, делённая на ПДК м.р. Он определяется из данных наблюдений на посту за одной примесью или

на всех постах рассматриваемой территории за всеми примесями за месяц или за год. Характеризует степень кратковременного загрязнения.

НП - наибольшая повторяемость (в процентах) превышения максимальной разовой ПДК по данным наблюдений за одной примесью на всех постах территории за месяц или за год.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырём градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Т а б л и ц а 1 - Оценки степени загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Низкое | СИ НП,% | 0-1 0 |
| II | Повышенное | СИ НП,% | 2-4 1-19 |
| III | Высокое | СИ НП,% | 5-10 20-49 |
| IV | Очень высокое | СИ НП,% | >10 >50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Общая оценка загрязнения атмосферы

В марте 2024 года в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был низким, он определялся СИ – 1 и НП – 0 % по формальдегиду.

Среднесуточная концентрация формальдегида не превышала 2 ПДК с.с.1, а максимально разовая концентрация 1 ПДК м.р. 2 (Рисунок 2).

В северном районе города (станция №2) среднесуточная концентрация формальдегида - 2,1 ПДК с.с., а максимально разовая концентрация не превышала 1 ПДК м.р. Содержание остальных контролируемых примесей не превышало санитарно-гигиенических норм.

В юго-восточном районе города (станция №15) среднесуточная концентрация формальдегида достигала 1,6 ПДК с.с., а максимально разовая концентрация не превышала 1 ПДК м.р. Содержание остальных контролируемых примесей не превышало санитарно-гигиенических норм.

_________________________________________________

1 ПДК с.с. – предельно-допустимая концентрация среднесуточная

2 ПДК м.р. – предельно-допустимая концентрация максимально разовая

ВВ - взвешенные вещества (пыль)		SO2 - диоксид серы		СО - оксид углерода

NO2 - диоксид азота				NO - оксид азота		Форм - формальдегид

Рисунок 2 - Количество загрязняющего вещества в долях ПДК (в целом по городу).

Годовой ход загрязнения атмосферы

В 2023 году в городе наибольшее значение СИ=4,4 (июнь) по формальдегиду и НП= 4,7 % (июнь) по формальдегиду (см. рис. 3).

а) годовой ход СИ

б) годовой ход НП

Рисунок 3 - Годовой ход СИ и НП

Радиоактивное загрязнение

Мониторинг радиоактивного загрязнения на территории Магаданской области проводился на 15 гидрометеорологических станциях путём ежедневного измерения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД), отбора проб радиоактивных аэрозолей  с пяти суточной экспозицией на одной станции ОГМС Магадан, и атмосферных радиоактивных выпадений на подстилающую поверхность в 8 пунктах: в городах Магадан, Сусуман, посёлках Ола, Омсукчан, Палатка, Сеймчан, Талон, Усть-Омчуг. Сведения о радиоактивном загрязнении атмосферы анализируются в ЛМЗРА Центра мониторинга загрязнения окружающей среды ФГБУ «Колымское УГМС».

Анализ проб, отобранных в феврале 2024 года, показал, что среднемесячная суммарная бета-активность (Σβ) радиоактивных атмосферных выпадений по Магаданской области составила 0,93 Бк/м2 х сутки и, практически, не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем.

По городу Магадану, в пробах, отобранных в марте 2024 года, (Σβ) составила 0,93 Бк/м2 х сутки и уменьшилась в 1,3 раза, по сравнению с предыдущим месяцем (1,24 Бк/м2 х сутки).

Концентрация радиоактивных аэрозолей в приземном слое атмосферы в марте 2024 года составила 5,8 х 10-5 Бк/м3 и увеличилась незначительно, по сравнению с предыдущим месяцем (5,2 х 10-5 Бк/м3).

Среднемесячные значения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) не изменились и находились в пределах 0,09 - 0,14 мкЗв/ч, что соответствует колебаниям естественного радиационного фона.

В городе Магадане пределы МАЭД  составили 0,09 - 0,10 мкЗв/ч. Среднемесячный радиационный фона составил 0,09 мкЗв/ч.

В течение месяца радиационная обстановка на территории Магаданской области и в городе Магадане оставалась стабильной.

Качество поверхностных вод

Наблюдения за загрязненностью вод по гидрохимическим показателям проводились на 10 водных объектах в 13 створах в реках Колыма, Детрин, Ола, Дукча, Магаданка, Тауй, Сугой, Каменушка и вдхр. Каменушка.

В марте случаев высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши не отмечалось.

В большинстве наблюдаемых в марте реках отмечалось содержание взвешенных веществ от 7,4 до 52,4 мг/л, соединений меди от 1 до 3 ПДК, соединений железа 2—9 ПДК.

В отдельных створах в воде рек Тауй и Ола отмечалось повышенное содержание нефтепродуктов 13—21 ПДК; соединений марганца 6 ПДК и соединений цинка 2 ПДК в воде реки Тауй; азота аммонийного 1—2 ПДК в воде рек Дукча, Магаданка и Тауй; легкооокисляемых органических (по БПК5) органических веществ 1—1,3 ПДК в воде рек Магаданка, Каменушка и Дукча; трудноокисляемых (по ХПК) органических веществ 2—3 ПДК в воде рек Дукча и Ола.

Повышенное содержание взвешенных веществ, соединений меди, марганца, железа, цинка, нефтепродуктов, азота аммонийного, легкоокисляемых (по БПК5) и трудноокисляемых (по ХПК) органических веществ характерно для рек Магаданской области.

Кислородный режим рек был удовлетворительным.

# Text boxes

Рисунок 1 – Карта города с расположением постов наблюдений